В технологии огнестойкого комбинированного дискового уплотнения VCFS٭ применяется стандартная конструкция VCS «Pikotek», которая более 20 лет успешно используется для герметизации самых ответственных соединений, работающих в самых тяжелых условиях. Исполнение FS было создано путем дополнения этой конструкции вторичным огнестойким уплотняющим элементом, который обеспечивает герметичность соединения при температуре до 815°С.

VCFS сочетает в себе такие проверенные качества VCS, как надежная герметичность и электрическая изоляция соединяемых поверхностей в тяжелых рабочих режимах и агрессивных средах, с новым техническим решением, которое позволило данному уплотнению успешно пройти испытание на огнестойкость в соответствии с требованиями 3-й редакции API 6FB.

VCFS может работать при давлениях до 105 МПа и предлагается для фланцев с выступом диаметром от Ду 50 (2”) до Ду 600 (24”), а также для фланцев RTJ (с пазом под уплотнение овального или восьмиугольного сечения) диаметром от Ду 150 (6”) до Ду 600 (24”).

VCFS идеально использовать там, где неприемлемо нарушение уплотнения в заданных (в том числе самых тяжелых) условиях эксплуатации и, более того, требуется сохранить герметичность соединения и электрическую изоляцию фланцев даже в случае пожара.

* Примечание: Обозначение «FS» или «Fire Safe» (огнестойкий) означает, что данное уплотнение успешно прошло испытание на огнестойкость в соответствии с API 6FB. В связи с тем, что каждое возгорание носит уникальный характер со множеством неконтролируемых факторов, мы не можем делать каких-либо других заявлений, относительно применимости данного изделия в реальных условиях пожара. Компании, занимающиеся проектированием, монтажом и эксплуатацией трубопроводов, должны учесть индивидуальные особенности каждого объекта, прежде чем принять решение об установке на нем огнестойких уплотнений VCFS.

КОНСТРУКЦИЯ УПЛОТНЕНИЯ VCFS

Уплотнение VCFS имеет первичный подпружиненный уплотняющий элемент из тефлона и вторичный уплотняющий элемент в виде гофрированного кольца из сплава инконель с электроизолирующим покрытием. Оба элемента размещены в концентрических канавках, выточенных симметрично на двух сторонах высокопрочного стального диска, покрытого изоляционным слоистым пластиком. Вторичное уплотнение имеет больший радиус, т.е. является внешним по отношению к первичному уплотнению. Вместе со вторичным уплотнением устанавливается кольцо квадратного сечения, исключающее избыточное сжатие гофрированного кольца во время пожара, когда покрытие диска разрушается.

Благодаря уникальному механизму уплотнения герметичность соедиенения увеличивается с ростом внутреннего давления в стыковочном узле, поэтому VCFS требует гораздо меньшего усилия затяжки болтов фланцевой пары, чем уплотнения других типов.

Кроме того, гофрированное стальное кольцо служит в качестве вторичного/резервного уплотнения в нормальных условиях эксплуатации и в качестве первичного (основного) уплотнения - во время пожара.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Прочность на сжатие 450 МПа (65000 psi)

- Электрическая прочность 750-800 В/м

- Водопоглощение 0,05%

- Прочность на растяжение 445 МПа (50000 psi)

КОМПЛЕКТ ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИИ

Для того чтобы полностью электрически изолировать два фланца, необходимо, помимо разделения их поверхностей, устанавливать на крепежные болты изолирующие втулки и шайбы. Только для  уплотнений «Pikotek» поставляются специальные полноразмерные втулки для болтов и двойные наборы шайб (с каждой стороны болта устанавливается по две изолирующие шайбы для более надежной изоляции).

Изоляционные втулки изготавливаются из усиленной стекловолокном эпоксидной смолы марки
G-11 (наилучшие характеристики) или майлара (более экономичный вариант для рабочих температур меньше +120°C )

Для уплотнений VCFS «Pikotek» предлагаются изолирующие шайбы из закаленной углеродистой стали, на которую нанесено специальное непроводящее покрытие. Такие шайбы не разрушаются под воздействием пламени, что позволяет обеспечить герметичность фланцевого соединения во время пожара.

ДЛЯ ЗАКАЗА ЗАПОЛНИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

Фланцевое уплотнение ГЕРДА-VCFS «Pikotek»

| Точный тип фланца по любому стандарту (или приложите чертеж) |  |
| --- | --- |
| Название продукта |  |
| Диапазон температуры продукта | Мин. t° = | Макс. t° = |
| Материал несущего диска* | Нерж. сталь | Дуплекс | Инкотел |
| Требуется ли комплект электроизоляции | ДА | НЕТ |
| Материал изолирующих втулок* | G-10 | G-11 | Майлар |

٭ если не указано, выбирается изготовителем

АКСЕССУАРЫ, ЗАКАЗЫВАЕМЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНО

В дополнение к выбранному комплекту уплотнения может быть поставлена специальная непроводящая смазка Piko-Lube для обработки болтов, которая обеспечивает защиту резьбового соединения от коррозии и заедания и сохраняет свои свойства диапазоне температур от -184 до +1315°С.

ДРУГИЕ ПРОСПЕКТЫ ПО УПЛОТНЕНИЯМ PIKOTEK

- Комбинированное дисковое межфланцевое уплотнение ГЕРДА-VCS «Pikotek»

- Дисковое межфланцевое уплотнение ГЕРДА- PGE «Pikotek»

# Text boxes

• Использует проверенную базовую конструкцию VCS «Pikotek», сохраняя все ее достоинства:

- надежная герметизация фланцевого соединения при давлении до 105 МПа

- надежная электроизоляция фланцев, что необходимо в трубопроводах с катодной защитой

- легкая установка и демонтаж

- меньшее усилие затяжки болтов

- снижение гальванической коррозии фланцевых пар из разнородных металлов

- защита фланцев от коррозии и эрозии, вызываемых воздействием рабочей среды

- стойкость к агрессивным средам, включая CO2, H2S и пластовую воду

- возможность многократного использования*

• Гарантирует огнестойкость в соответствии с требованиями 3-й редакции API 6FB за счет технологии двойного уплотнения:

- первичное уплотнение, успешно используемое в VCS уже более 20 лет

- вторичное уплотнение, обеспечивающее огнестойкость и повышенную надежность

• Уменьшает возможность смещения фланца при боковой нагрузке

• Уменьшает гальваническую коррозию фланцевых пар из разнородных металлов

• Исключает утечки, характерные для прокладок из слоистых материалов

- • Доступно в кольцевом (тип F) и полнопрофильном (тип E) варианте исполнения.